垃圾渗滤液高效复合降解菌的研究

吴旭辉  李铁民  张  玲

（辽宁大学环境科学系）

摘  要  本课题以沈阳大莘填埋场垃圾渗滤液作为研究对象，研究并构建渗滤液的高效复合降解菌株；并研究该复合菌对渗滤液的处理性能及高效处理的最佳工艺参数。本课题得到渗滤液的高效降解菌细菌10株、放线菌4株、霉菌10株，处理CODCr为2240mg/L的渗滤液，CODCr去除率可达73%，NH3-N去除率可达93%，具有高效性。

关键词  高效复合菌  研究构建  渗滤液  降解性能

一、前言

随着我国城镇的建设与发展以及人民生活水平的提高，城镇生活垃圾产量日益增加，垃圾渗滤液的产量也日益增大，由于处理不及时产生了严重的二次污染，更重要的是填埋场封场后，仍会持续10～30年产生渗滤液[1]，严重制约了我国的经济发展，危害群众健康，所以必须对垃圾渗滤液进行及时有效的处理。但由于其处理难度大，所以实现其经济有效处理是垃圾填埋急需解决的一个关键问题。沈阳市大莘垃圾填埋场属于“年轻”填埋场，可生化性较强，所以用生物法处理为主效果会比较好，也有利于废物的资源化。本课题根据垃圾渗滤液的特性，以沈阳大莘填埋场垃圾渗滤液作为研究对象，研究并构建渗滤液的高效复合降解菌株；并研究该复合菌对渗滤液的处理性能及高效处理的最佳工艺参数。

二、实验部分

（一）菌种分纯

在渗滤液富集地带采集土壤及渗滤液样品，混合从日本购进的专门处理生活垃圾的EM菌剂，分别投入生理盐水中制成菌悬液，用稀释平板法进行分离。分离培养时细菌用牛肉膏蛋白胨培养基，37℃培养1～2天；放线菌用高氏一号培养基，28℃培养3～5天；霉菌用查氏培养基，28℃培养3～4天[2]。在平板上分离得到的菌株中选择较大、健壮、饱满的菌落，采用平板划线法继续纯化，直到在线条较疏处出现单个菌落。

（二）菌种初筛

由于城市生活垃圾渗滤液中含有大量的蛋白质、淀粉、纤维素等有机物质，这些是造成垃圾渗滤液COD增高的主要原因，为了有效降低渗滤液COD，本实验从分纯所得菌中以能够高效降解蛋白质、淀粉、纤维素、油脂的细菌、放线菌、霉菌菌株为目标菌株，利用菌的生理生化特性对分纯所得菌株进行初筛；同时为了有效降低渗滤液NH3-H含量，本实验根据NH3-H的转化原理筛选能够高效进行硝化、亚硝化、反硝化、氨化的细菌（由于资料表明反硝化菌、亚硝化菌和产氨菌均为细菌，所以这里只对细菌进行筛选实验）。

筛选时分别用淀粉水解培养基、明胶培养基、油脂水解培养基、赫氏（Dubos）纤维菌基础培养基、硝化、亚硝化、反硝化、氨化培养基[3]。

（三）菌种驯化

本实验采用不断提高渗滤液浓度的方式来驯化初筛所得优势菌群，以提高对高浓度渗滤液的

耐受能力和降解性能。

具体操作是将初筛所得菌株按细菌90%、放线菌6%和霉菌4%的比例混合加入到装有CODCr为3016ml/L渗滤液的锥型瓶中，25℃摇床培养4天（李捍东），再将所得培养液接入到CODCr为7500ml/L的渗滤液同样培养4天，之后以此类推，分别将所得培养液依次接入到CODCr为11500、17200、21500mg/L的渗滤液摇床培养，观察每次所得培养液中各种菌的菌落生长情况。

（四）菌种复筛

用CODCr为2240mg/L、NH3-H为492.8 mg/L的渗滤液原液作为菌种复筛选的培养基，以处理24小时后渗滤液CODCr和NH3-H的去除率为指标，对驯化所得的高效降解菌进行菌种复筛。

（五）菌种效果检测

将以上研究所得的高效复合降解菌分别接入100ml生理盐水中，摇匀，将制成的菌悬液用721分光光度计测其吸光度值，以此反推各菌悬液的浓度。投放到渗滤液时按照细菌90%、放线菌6%、霉菌4%的比例投放。

将各菌株悬液按比例混合，按每瓶1×108个的量分装于混有新鲜渗滤液的锥形瓶（500ml）中，每瓶共计200ml混合样液，于25℃，转速为190rpm摇床处理。实验选定CODCr和NH3-H作为水体污染的监测指标，以CODCr和NH3-H的去除率反应处理效果，同时也对渗滤液色度和臭味的变化进行观察，以表现复合菌的脱色除臭效果。

所要处理的新鲜渗滤液取自沈阳大莘垃圾填埋场集液池，时间为2004年6月，具体水质情况见表1。

表1  6月份渗滤液原液水质情况                     （单位：mg/L）

| PH | CODCr | NH3-H | 渗滤液外观 | 气味 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.86 | 2240 | 492.8 | 有黑色块状物、黑黄色、浑浊 | 气味浓、恶臭 |

（六）水质监测方法

CODCr的测定——重铬酸钾法（GB11914-89）；NH3-H测定——水质凯氏氮法（GB11891—89）；

pH值的测定——酸度计。

三、结果与讨论

（一）菌种分离结果

分纯共得到繁殖能力、降解能力、适应能力都较好的菌株细菌27株、放线菌38株、霉菌16株。

（二）菌种初筛结果

将分纯所得菌株经过大量生理生化实验初筛得到：

可高效降解淀粉的细菌有10株，放线菌10株，霉菌4株；蛋白质降解菌中细菌有9株，放线菌7株，霉菌6株；油脂降解菌中细菌有5株，放线菌5株，霉菌9株；纤维素降解菌中细菌有4株，放线菌7株，霉菌8株；反硝化细菌有15株；亚硝化细菌有11株；产氨细菌有11株；硝化细菌有9株。

最后共筛选出高效降解菌株有细菌24株，放线菌18株，霉菌13株。

（三）菌种驯化结果

将初筛选所得的所有菌通过不断提高渗滤液浓度的方法进行驯化，选取可耐受CODCr为

7500mg/L以上的放线菌、霉菌和耐受CODCr为11500mg/L以上的细菌保存备用，得到共有放线菌5株，霉菌11株，细菌14株。

（四）菌种复筛结果

单菌株处理渗滤液结果CODCr去除率均在25.6%～48.2%之间，筛出CODCr去除率在36.5%以上的菌株有10株细菌、10株霉菌和4株放线菌。对该复合菌作鉴别结果见表2和表3。

表2  高效降解菌株及形态特征（细菌）

| 菌株编号 | 菌株颜色 | 菌落形态 | 革兰氏染色 |
| --- | --- | --- | --- |
| X1 | 乳白色 | 圆形，形大，表面湿润，粘性，半透明 | — |
| X2 | 浅橙色 | 圆形，形小，表面湿润，粘性，不透明 | + |
| X3 | 土黄色 | 圆形，形小，表面湿润，粘性，不透明 | + |
| X4 | 白色 | 圆形，形较大，表面干燥，边缘皱起，粘性，不透明 | + |
| X5 | 乳白色 | 圆形，形较大，表面湿润，不透明 | — |
| 日X4 | 白色 | 圆形，形较大，表面干燥，不透明 | — |
| 日X5 | 浅黄色 | 圆形，形较大，表面干燥，边缘皱起，不透明 | + |
| 日X6 | 无色 | 圆形，形小，表面湿润，透明 | — |
| 日X10 | 白色 | 圆形，形较大，表面湿润，粘性，不透明 | + |
| 日X22 | 黄白色 | 圆形，形大，表面湿润，粘性，不透明 | — |

表3  高效降解菌株及形态特征（放线菌和霉菌）

| 菌株编号 | 菌株颜色 | 菌落形态 |
| --- | --- | --- |
| F3 | 灰色 | 圆形，形较小，干燥，不透明，表面有水珠 |
| F8 | 浅橘色 | 圆形，形较小，干燥，不透明 |
| F11 | 白色 | 圆形，形小，干燥，不透明 |
| 日F23 | 浅灰色 | 圆形，形较小，干燥，不透明，表面有水珠 |
| M1 | 深绿色 | 圆形，形大，干燥，表面毛绒状，菌落厚 |
| M2 | 黄色 | 圆形，形很大，干燥，表面粉末状，有凹凸，菌落厚 |
| M3 | 灰黑色 | 圆形，形很大，干燥，表面粉末状，菌落厚 |
| M4 | 白色 | 不规则，长在其他菌落周围，干燥，菌落薄 |
| 日M1 | 棕色 | 圆形，形大，干燥，表面粉末状，菌落厚 |
| 日M4 | 棕黄色 | 圆形，形大，干燥，表面粉末状，菌落厚 |
| 日M5 | 灰色 | 菌落不规则，成片生长，表面干燥，有很长丝毛状 |
| 日M6 | 棕红色 | 圆形，形较大，干燥，表面粉末状，菌落厚 |
| 日M8 | 砖红色 | 圆形，形较大，干燥，表面粉末状，菌落厚 |
| 日M11 | 黑色 | 圆形，形大，干燥，表面毛绒状，菌落厚 |

注：革兰氏染色为阳性用“+”表示，阴性用“—”表示。

（五）高效菌的降解效果

1．高效复合菌的降解性能

用以上研究的高效复合菌处理进水CODCr为2240mg/L的渗滤液，pH调为7，处理4天，结果见图1。由该图可知，处理4天时渗滤液CODCr的去除效果最好，显著高于前几天的测定值（P≤0.01），处理2、3天之间的结果无显著差异（P＞0.05），但都显著高于第一天（P≤0.01）。说明该复合菌有较好的适应性，处理2天即可以形成优势菌群，对渗滤液CODCr的去除就可以达到良好效果。

图1  处理时间对复合菌降解效果的影响情况       图2  渗滤液pH对复合菌降解的影响情况

2．高效复合菌处理渗滤液的最佳pH值区间

为了确定该复合菌作用的最佳pH，本实验采用CODCr为2240mg/L的渗滤液，按设计调节pH，结果如图2。渗滤液pH值为7.5时，复合菌对CODCr的去除效果最好，但与进水pH为6.5和8.5时无显著性差异（P＞0.05），且此三种进水pH对CODCr去除效果的影响均显著好于pH值为5.5。这说明，此复合菌具有一定的耐受环境酸碱变化的能力，去除渗滤液CODCr的适宜pH区间为6.5～8.5，最适pH为7.5。一般城市垃圾填埋场渗滤液pH值范围是7.2～8.2[4]，非常适合本复合菌发挥作用，所以实际应用时不必调节渗滤液pH，具有方便性，节约成本。

3．渗滤液浓度对该高效菌降解能力的影响

改变渗滤液的进水浓度，考察渗滤液浓度变化对所研究的高效复合菌降解能力的影响，结果见图3和图4。渗滤液初始浓度是NH3-N492.8mg/L、CODCr2240mg/L，pH为7。

结果显示渗滤液未被稀释时，复合菌对CODCr和NH3-N去除效果最好，极显著的高于其他进水浓度，随着渗滤液浓度的降低，复合菌对CODCr和NH3-N去除率反而下降。这可能由于渗滤液的浓度过低显出投菌量的相对过多，渗滤液养分和含氧量相对不足，抑制微生物发挥作用，产生了复合菌对CODCr和NH3-N去除的“负效性”。所以渗滤液浓度过低并不一定有利

于微生物发挥作用。

图3 渗滤浓度对复合菌去除COD郊果的影响      图3 渗滤浓度对复合菌去除NH3-N效果的影响

四、结论

根据渗滤液特性，研究能够高效降解渗滤液的复合菌，并对该复合菌进行检验，结果如下：

1．本实验从垃圾填埋场土壤、新鲜渗滤液和从日本购进的专门处理生活垃圾的EM菌剂中分纯、筛选、驯化共得到渗滤液高效降解菌有10株细菌、10株霉菌和4株放线菌，分别按90%、4%和6%的比例构建成复合菌群。

2．该复合菌具有良好的适应性，对渗滤液处理2天，即可以达到良好的处理效果，且随处理时间的增加，COD去除率不断增大。

3．CODCr小于2240mg/L的渗滤液相对于投加1×108个/200ml量的复合菌来说，可能养分和含氧量相对不足，抑制微生物发挥作用，所以渗滤液浓度过低并不一定有利于微生物发挥作用，应该对渗滤液浓度和菌投加量的配比进行进一步的研究。

4．该复合菌具有一定的耐受环境酸碱变化的能力，去除渗滤液CODCr的适宜pH区间为6.5～8.5，最适pH为7.5，恰在渗滤液pH的变化区间内，实际应用时不必调节，具有方便性，节约成本。

5．处理CODCr为2240mg/L的新鲜渗滤液CODCr去除率可达73%，NH3-N去除率可达93%，具有高效性。

参考文献

[1] Ozturk I，Altinbas M，Koyuncu I，et al .Advanced physico-chemical treatment experiences on young municipal

landfill leachates.Waste Manag，2003，23(5): 441—6

[2] 范秀容，李广武，沈萍.微生物学实验（第二版）.北京:高等教育出版社，1989，51～270

[3] 周群英，高廷耀.环境工程微生物学（第二版）.北京: 高等教育出版社，2000，96～120

[4] 沈东升.生活垃圾填埋生物处理技术.北京:化学工业出版社，2003，200～212