采用电膜分离式原理提高氧化锆

分析仪在垃圾焚烧电厂的使用寿命

电膜分离式耐高温氧化锆分析仪主要用于垃圾焚烧、医疗废弃物、固体废弃物处置等高温烟气中测定氧含量, 以便指导合理的空燃气配比，达到充分将垃圾等废弃物烧尽，以彻底防止二恶英气体的的形成，减少废气的排放量，采用了电膜分离式原理氧化锆探头的寿命普遍可达2年甚至以上。该仪器工作性能稳定, 安装、使用、维护方便。

关键词　垃圾焚烧   高温腐蚀  电膜分离　使用寿命

垃圾发电已经十分普及，作为监控垃圾燃烧工况的氧化锆分析仪，使用寿命却极其短暂。究其原因，主要原因一是垃圾焚烧时为了防止二噁英气体的形成，都将温度控制在800-1000度以上，二是垃圾的成分非常复杂，燃烧后产生的烟气主要为氯化氢、氟化氢、氮氧化物等一系列有毒有害气体，这些气体加上垃圾在焚烧时产生的大量水蒸汽，可对氧探头中的传感器产生严重的危害，国产氧化锆分析仪很难适应这种这种环境，在垃圾电厂使用也就3-4个月，最长也超不过半年，而且中间工作时数据也极不稳定，维护量极大。

同样的情况不只发生在垃圾发电厂，固体废弃物、医疗废弃物、危险废弃物焚烧处置等企业，情况基本一样，连价格昂贵的进口氧化锆分析仪，也逃不掉在短期内被腐蚀损坏的现实。没有精确的氧量指示，企业运行人员无法以其正确数据来指导生产，控制窑炉燃烧，高温、水汽、强腐蚀，怎样才能得到解决呢?

无锡市万周仪器仪表有限公司的技术人员与与光大、南昌、嘉兴、宜兴等地的垃圾电厂、固废、医疗废弃物处置以及工业窑炉公司的技术人员合作，共同研制开发了垃圾电厂专用-电膜分离式氧化锆分析仪。

垃圾电厂专用-电膜分离式氧化锆分析仪采用隔膜电解技术，把电渗透和电解技术融合在一起，实现了高温采样与高温防腐为一体，它的原理是垃圾电厂专用-电膜分离式氧化锆分析仪工作时，会通过电解技术在氧探头传感器周围自动形成一串光子隔膜，这种隔膜能将高强度腐蚀气体隔离，同时加装高温除雾器清除水蒸气，而被测氧分子经电渗透直接进入探头，。采用了这种技术，解决了氧化锆探头的腐蚀问题，延长了氧化锆分析仪的使用寿命。根据目前宜兴等地企业的实际使用情况，最早的已经投运10多个月，一直正常运行。由目前的各点试验情况看（其中有垃圾焚烧发电厂，固体废弃物，医疗废弃物处置，高温窑炉，特种钢管制造等一系列复杂工况单位），垃圾电厂专用-电膜分离式氧化锆分析仪运行稳定、可靠，而且，耐温最高可达1600°C，保守估计正式投产后，整体使用寿命得到延长，根据测算至少可以达到2年，甚至更长。

垃圾电厂专用-电膜分离式氧化锆分析仪的研发成功，无疑给众多垃圾电厂、固废、医疗废弃物处置、废液、废气焚烧等企业，提供了一个巨大的福音，这是一个填补国内垃圾焚烧所用氧分析仪使用寿命问题的空白项目，是无锡市万周仪器仪表有限公司与相关单位的技术人员在付出了大量辛勤劳动后的科研结晶。